## Slide 1: DVB-T
MÅLETEKNIKK

## Slide 2: NIVÅMÅLINGER
ANTENNEINNSTILLING
MIN.- OG MAKS.NIVÅ

## Slide 3: Nivåmåling i DVB-T
På digital mux, f.eks kanal 43
Effekten jevnt fordelt over hele båndbredden på 8 MHZ
74dBuV maks
48dBuV min.

## Slide 4: Spektrum
Instrumentet i spektrumstilling
Velg span til du ser alle muxene.
Still antenna til laveste mux når sitt maksnivå.
Jevnheten er viktigere enn maksnivå på alle muxene.

## Slide 5: BER
Bit Error Rate
Forholdet mellom sendte 0-er og 1-er og mottatte feilaktige 0-er og 1-er.
Antall sendte bits | Antall feil på mottatte bits | BER
2 | 1 | 1/2
1000 | 500 | 1/2
10.000 | 1 | 1E-4
10.000 | 2 | 2E-4
100.000 | 7 | 7E-5

## Slide 6: Viterbi og Reed-Solomon

## Slide 7: CBER
Channel BER

## Slide 8: VBER
Målt etter første feilkorreksjon (Viterbi) og før andre feilkorreksjon (Reed- Solomon)
QEF (Quasi Error Free) -feilfritt bilde
QEF = VBER > 2E-4
Helst E-7 til E8

## Slide 9: MER
Modulation Error Rate
MER for DVB-T skal være > 26 dB

## Slide 10: C/N
Carrier (bærebølge)
Noise (støy)
CN(dB) = 10 x log (Effektbb / Effektstøy)

## Slide 11: For lavt C/N

## Slide 12: CSI
Channel Status Information
Fading
%
Antall bærebølger ”mistet” / ant. bb. sendt
Bra CSI< 25%

## Slide 13: Video fra Promax
http://www.promaxprolink.com/popups/tvexplorer_demo1.htm
http://www.promaxprolink.com/popups/tvexplorer_demo2.htm